## Slide 1
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
Pablo Reche García

## Slide 2
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
¿QUÉ y POR QUÉ?
Salmonicultura  Principal motor económico del sur de Chile
Producción sujeta a pérdidas por enfermedades y mortalidad
Brotes infecciosos
Originados in situ en el centro de cultivo (hacinamiento, plan de vacunación y/o tratamiento antibiótico deficiente, contaminación indirecta)
Por transmisión de patógenos entre centros de cultivo a través de transportes de masas de agua (advección)
ISA  infectious salmon anaemia producida por el RNA virus ISAv
Caligidosis  enfermedad producida por copépodos del género Cáligus (Caligus rogercresseyi en Chile)
SRS  Septicemia Rickettsial Salmonidea producida por la bacteria Gram-negativa Piscirickettsia salmonis

## Slide 3
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
Gobierno de Chile – MinEcom - SerNaPesca
Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 20434
Ordenamiento territorial de las áreas de manejo sanitario en agrupaciones de concesiones o barrios salmoneros  coordinación de tiempos de cosecha, uso de antibióticos y densidades de producción
Creación de macrozonas (2 o más barrios) separadas por cortafuegos y donde el tránsito de embarcaciones esté controlado  evitar transmisión enfermedades
Regulación de la fiscalización e Informes Ambientales

## Slide 4
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
¿QUÉ SE NECESITA?
Ordenamiento territorial basado en:
        Modelación hidrodinámica: cobertura total, integración de condiciones ambientales intra-anuales
        Modelos de dispersión de partículas: partículas inertes (horizontes de vida constantes)
        Modelos biológicos: Modelos de dispersión de partículas + caracterización de los ciclos de vida de los principales patógenos (horizonte de vida variable según condiciones ambientales)
        Conectividad etapa I: determinación de los transportes de agua y patógenos entre parcelas
        Conectividad etapa II: re-zonificación del espacio en nuevas unidades de manejo sanitario que minimicen el riesgo de contaminación entre ellas
Evaluar la conectividad de las unidades actuales de producción y manejo sanitario de la salmonicultura
De ser necesario proponer un nuevo ordenamiento territorial de las unidades de manejo sanitario

## Slide 5
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
Instituto de Fomento Pesquero
modelación HIDRODINÁMICA  X-XI-XII regiones
2011 - presente  línea de investigación en Conectividad Sanitaria
Modelación física (MIKE3 FM)

## Slide 6
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA?
Instituto de Fomento Pesquero
2011 - presente  línea de investigación en Conectividad Sanitaria
Estadísticas de CONECTIVIDAD (DHI)
Horizontes Constantes
24-48-72 horas
¿T=0 > Conectividad < T=Horizonte?
Cobertura conectividad total
(parcelas = cajas  forma constante)
Discrepancia  Cajas ≠ Unidades Manejo Sanitario
¿Re-zonificación?
Visualización – Soporte  (etapa I)
Modelos de dispersión de partículas
Partículas inertes

## Slide 7
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?
Instituto de Fomento Pesquero
2011 - presente  línea de investigación en Conectividad Sanitaria
Estadísticas de CONECTIVIDAD (IFOP)
Visualización – Soporte  (etapa II)
Conectividad Lagrangiana – IFOP - Chile

## Slide 8
Integración Escenarios Ambientales
GUÍA USUARIO
Máx
Mín
ÁREA de ESTUDIO
Chiloé
Aysén
Magallanes
PARTÍCULA
Inerte
ISAv
Cáligus
TIEMPO DISPERSIÓN
Sólo aplica para partículas inertes
Días
Horas
ESCENARIO
Invierno
Verano
Año Completo
PROFUNDIDAD
Superficie (0 m)
30 m
Columna Agua 0-30 m
DISPERSIÓN
Downstream (hacia dónde va)
Upstream (de dónde viene)
Eval PROBABILIDAD
SELECCIONE TIPO DE CONECTIVIDAD
SELECCIONE TIPO DE RESULTADOS
# Box individual
# Agrupación boxes
1
User defined
PALETA
100-90
90-80
80-70
70-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
10-0
0
Otras
paletas
2
3
Pre- defined boxes
Barrio 1A
Barrio 1B
Barrio 2
MATRIZ RESIDENCIA
OVERLAPPING MATRIX
LONG LAT
-73,1252 -42,2218
Select Long - Lat
Select Manually
MOSTRAR RESULTADOS
Partículas Biológicas
DESCARGAR RESULTADOS
Select Long - Lat
Select Manually
Clic & drag
done
Ir a Conectividad 1.0
clear
Horizontes Variables
T=0 > Conectividad < T=horizonte

## Slide 9
GUÍA USUARIO
Máx
Mín
ÁREA de ESTUDIO
Chiloé
Aysén
Magallanes
PARTÍCULA
Inerte
ISAv
Cáligus
TIEMPO DISPERSIÓN
Sólo aplica para partículas inertes
Días
Horas
ESCENARIO
Invierno
Verano
Año Completo
PROFUNDIDAD
Superficie (0 m)
30 m
Columna Agua 0-30 m
DISPERSIÓN
Downstream (hacia dónde va)
Upstream (de dónde viene)
Eval PROBABILIDAD
SELECCIONE TIPO DE CONECTIVIDAD
SELECCIONE TIPO DE RESULTADOS
# Box individual
# Agrupación boxes
1
User defined
PALETA
100-90
90-80
80-70
70-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
10-0
0
Otras
paletas
2
3
Pre- defined boxes
Barrio 1A
Barrio 1B
Barrio 2
MATRIZ RESIDENCIA
OVERLAPPING MATRIX
LONG LAT
-73,1252 -42,2218
Select Long - Lat
Select Manually
PROBABILITY
15%
MOSTRAR RESULTADOS
PARTICLE AGE
Edad
% partículas
Concentración
Tiempo (0-Horizonte Máx)
partículas/m3
masa/m3
Tiempo (0-Horizonte Máx)
DESCARGAR RESULTADOS
Select Long - Lat
Select Manually
Clic & drag
Ir a Conectividad 1.0
done
clear
Conectividad de Cajas Individuales
Estadísticas

## Slide 10
Estadísticas
GUÍA USUARIO
Máx
Mín
ÁREA de ESTUDIO
Chiloé
Aysén
Magallanes
PARTÍCULA
Inerte
ISAv
Cáligus
TIEMPO DISPERSIÓN
Sólo aplica para partículas inertes
Días
Horas
ESCENARIO
Invierno
Verano
Año Completo
PROFUNDIDAD
Superficie (0 m)
30 m
Columna Agua 0-30 m
DISPERSIÓN
Downstream (hacia dónde va)
Upstream (de dónde viene)
Eval PROBABILIDAD
SELECCIONE TIPO DE CONECTIVIDAD
SELECCIONE TIPO DE RESULTADOS
# Box individual
# Agrupación boxes
1
User defined
PALETA
100-90
90-80
80-70
70-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
10-0
0
Otras
paletas
2
3
Pre- defined boxes
Barrio 1A
Barrio 1B
Barrio 2
MATRIZ RESIDENCIA
OVERLAPPING MATRIX
LONG LAT
-73,1252 -42,2218
Select Long - Lat
Select Manually
PROBABILITY
15%
MOSTRAR RESULTADOS
PARTICLE AGE
Edad
% partículas
Concentración
Tiempo (0-Horizonte Máx)
partículas/m3
masa/m3
Tiempo (0-Horizonte Máx)
DESCARGAR RESULTADOS
Select Long - Lat
Select Manually
Clic & drag
2
1
3
Ir a Conectividad 1.0
done
clear
Agrupaciones de Cajas
Discrepancia Cajas – Unidades Manejo Sanitario

## Slide 11
CONECTIVIDAD SANITARIA
METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y ENTENDER CÓMO SE CONECTAN
LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA INDUSTRIA SALMONICULTORA
EN LOS MARES AUSTRALES DE CHILE
Pablo Reche García